## Slide 1
Distribuzione della temperatura lungo il polistirolo e sulla nervatura in cls
Trasmittanza termica:
Lungo il polistirolo  0.165 W/m2K
Lungo la nervatura  0.794 W/m2K
Media pesata  0.322 W/m2K

## Slide 2
Trasmittanza termica:
Lungo il polistirolo  0.165 W/m2K
Lungo la nervatura  0.794 W/m2K
Media pesata  0.322 W/m2K
Resistenza termica del solaio a Predalles
0.969 m2K/W
Trasmittanza termica equivalente
0.5184 W/m2K
Distribuzione della temperatura lungo il polistirolo, sulla nervatura in cls e nella configurazione equivalente

## Slide 3
Campo di temperatura in falsi colori
Curve isoterme
Trasmittanza termica:
Lungo il polistirolo  0.165 W/m2K
Lungo la nervatura  0.794 W/m2K
Media pesata  0.322 W/m2K
Resistenza termica del solaio a Predalles
0.969 m2K/W
Trasmittanza termica equivalente
0.5184 W/m2K
Trasmittanza termica effettiva
0.477 W/m2K
Media pesata  -32%
Resistenza solaio  +9%
Soluzione esatta (software THERM)

## Slide 4
Isoterme direzioni del flusso

## Slide 7: Ponte termico - effetto di bordo
Il contributo degli effetti di bordo e dei ponti termici può essere calcolato con una trasmittanza termica lineare:
Per valutare  si calcola con un software agli elementi finiti o alle differenza finite (es. THERM), quindi si calcola:
Nel calcolo dovranno essere usati i valori di , A ed L usati nel software