## Slide 1
Corso di Analisi Chimico-Farmaceutica e Tossicologica (A-L)
Corso di Laurea in CTF (270/04)
Facoltà di Farmacia e Medicina
Anno Accademico 2018/2019
Dott. Sergio Valente
Lezione 06 - 18 Ottobre 2018

## Slide 2
• A
seconda della quantità di sostanza che viene impiegata per
l’analisi, è possibile distinguere:
- la macroanalisi (~ 1 g oppure 50 ml);
- la semimicroanalisi (~ 0,1 g oppure 5 ml);
- la microanalisi (~ 10 mg oppure 0,5 ml).
Generalità sulle Operazioni di Laboratorio
Scala di operazione
2/52
2/26
Dott. Sergio Valente, Corso di Analisi Chimico-Farmaceutica e Tossicologica (A-L)

## Slide 3
• Il
procedimento generale è più o meno lo stesso per i 3 tipi di
analisi.
• Le reazioni di riconoscimento sono generalmente le stesse per la
macro- e la semimicroanalisi, mentre per la microanalisi si ricorre
generalmente ad apparecchiature e a reazioni delicate.
• Anche
la concentrazione della sostanza in soluzione è la
Generalità sulle Operazioni di Laboratorio
Scala di operazione
medesima per tutti e 3 i tipi di analisi: varia soltanto la quantità di
sostanza impiegata.
3/27
2/52
3/26
Dott. Sergio Valente, Corso di Analisi Chimico-Farmaceutica e Tossicologica (A-L)

## Slide 4
• Per un corretto svolgimento dell’analisi è necessario operare con
apparecchi sempre ben puliti.
• I
recipienti devono essere lavati e sgrassati con acidi o con
miscela cromica (soluzione satura di bicromato potassico,
K2Cr2O7, in acido solforico concentrato), poi si risciacquano con
acqua distillata.
Generalità sulle Operazioni di Laboratorio
Corredo di laboratorio per ciascun studente
2/52
4/26
Dott. Sergio Valente, Corso di Analisi Chimico-Farmaceutica e Tossicologica (A-L)

## Slide 5
Apparecchiatura per l’Analisi
Lampada Bunsen (Robert Wilhelm Bunsen)
Da sinistra. Lampada di Bunsen semplice, con rubinetto, con rubinetto e blocco di sicurezza.
2/52
5/26
Dott. Sergio Valente, Corso di Analisi Chimico-Farmaceutica e Tossicologica (A-L)

## Slide 6
Apparecchiatura per l’Analisi
Lampada Bunsen
• La
lampada di Bunsen o becco Bunsen (Robert Wilhelm
Eberhard
Bunsen,
1811-1899)
costituisce
il
mezzo
di
riscaldamento ordinariamente usato per le operazioni analitiche.
• La
lampada è costituita da un tubo di ottone in cui il gas entra
attraverso un raccordo porta-gomma che si trova vicino alla base.
• Girando
opportunamente un apposito anello forato, che è sul
collo della lampada, si può graduare l’afflusso dell’aria.
2/52
6/26
Dott. Sergio Valente, Corso di Analisi Chimico-Farmaceutica e Tossicologica (A-L)

## Slide 7
Apparecchiatura per l’Analisi
Lampada Bunsen
• Se
l’anello è disposto in modo da impedire totalmente l’afflusso
dell’aria si ottiene una fiamma con proprietà riducenti, non molto
calda e luminosa.
• Questo
tipo di fiamma è ricca di particelle di carbonio
incandescenti, che non bruciano completamente per difetto di
aria.
2/52
7/26
Dott. Sergio Valente, Corso di Analisi Chimico-Farmaceutica e Tossicologica (A-L)

## Slide 8
Apparecchiatura per l’Analisi
Lampada Bunsen
• Se,
invece, l’anello è regolato in modo che attraverso il foro si
abbia il massimo afflusso di aria, il carbonio che si separa dagli
idrocarburi contenuti nel gas brucia completamente.
• Si
ottiene così una fiamma in cui si possono distinguere varie
zone, più o meno calde, ossidanti o riducenti.
2/52
8/26
Dott. Sergio Valente, Corso di Analisi Chimico-Farmaceutica e Tossicologica (A-L)

## Slide 9
Apparecchiatura per l’Analisi
Lampada Bunsen
2/52
9/26
Dott. Sergio Valente, Corso di Analisi Chimico-Farmaceutica e Tossicologica (A-L)

## Slide 10
Operazioni Analitiche Generali
Evaporazione ed ebollizione
• L’evaporazione consiste nel trasformare un liquido in vapore allo
scopo di eliminare tutto o parte del liquido.
• Se da una soluzione il liquido viene evaporato completamente si
dice che la soluzione è stata portata a secchezza.
• Se
invece il liquido viene evaporato solo in parte si parla di
concentrazione.
• Questa
operazione viene eseguita mediante riscaldamento, cioè
approfittando del fatto che un aumento di temperatura fa
aumentare la tensione di vapore dei liquidi.
11/27
2/52
10/26
Dott. Sergio Valente, Corso di Analisi Chimico-Farmaceutica e Tossicologica (A-L)

## Slide 11
Operazioni Analitiche Generali
Evaporazione ed ebollizione
• Il
riscaldamento può essere spinto fino alla temperatura di
ebollizione, ma talvolta può essere sufficiente una temperatura
inferiore.
• Durante
l’ebollizione o l’evaporazione di una soluzione, si
eliminano, oltre al solvente, anche le sostanze disciolte che
hanno una volatilità maggiore o poco diversa da quella del
solvente stesso.
• I
gas, la cui solubilità diminuisce con l’aumentare della
temperatura, vengono eliminati per primi.
2/52
11/26
Dott. Sergio Valente, Corso di Analisi Chimico-Farmaceutica e Tossicologica (A-L)

## Slide 12
Operazioni Analitiche Generali
Evaporazione ed ebollizione
• L’evaporazione, o anche il semplice riscaldamento dei liquidi, si fa
in becher o in capsula, sul treppiede sormontato da una reticella,
oppure in provetta, su fiamma libera.
• I liquidi alcalini, che corrodono il vetro, devono essere riscaldati di
norma in recipienti di porcellana.
• Per il riscaldamento si usa la fiamma di una lampada Bunsen.
• Qualora non si vogliano superare i 100 ºC si usa il bagnomaria,
cioè il riscaldamento mediante vapore acqueo o immersione in
acqua bollente.
13/27
2/52
12/26
Dott. Sergio Valente, Corso di Analisi Chimico-Farmaceutica e Tossicologica (A-L)

## Slide 13
Operazioni Analitiche Generali
Evaporazione ed ebollizione
2/52
13/26
Dott. Sergio Valente, Corso di Analisi Chimico-Farmaceutica e Tossicologica (A-L)

## Slide 14
Operazioni Analitiche Generali
Calcinazione
• La calcinazione è l’operazione con cui si eliminano i componenti
volatili da una sostanza solida, mediante riscaldamento a
temperature generalmente elevate.
• Un
esempio di calcinazione frequente nell’analisi si ha nel
riscaldamento di miscele saline da cui si vogliono eliminare i sali
ammoniacali, i quali volatilizzano a temperature di 400-500 ºC.
2/52
14/26
Dott. Sergio Valente, Corso di Analisi Chimico-Farmaceutica e Tossicologica (A-L)

## Slide 15
Operazioni Analitiche Generali
Calcinazione
• La
calcinazione si esegue in recipienti di porcellana o di platino
(capsule, crogioli), riscaldando direttamente sulla fiamma di una
lampada Bunsen (sino a 800 ºC) o di una soffieria (sino a
1000 ºC).
• Prima
di calcinare occorre esser certi che l’operazione non
presenti pericoli (presenza di clorati con sostanze organiche,
ecc.).
• In
genere, poiché nella calcinazione si possono sviluppare
sostanze tossiche, si opera sotto cappa.
2/52
15/26
Dott. Sergio Valente, Corso di Analisi Chimico-Farmaceutica e Tossicologica (A-L)

## Slide 16
Operazioni Analitiche Generali
Calcinazione
2/52
16/26
Dott. Sergio Valente, Corso di Analisi Chimico-Farmaceutica e Tossicologica (A-L)

## Slide 17
Operazioni Analitiche Generali
Fusione
• Per
portare in soluzione alcune sostanze (solfati alcalino-terrosi,
ossidi di metalli tri- e tetravalenti, ecc.), che sono insolubili in
acqua e negli acidi, si può ricorrere alla fusione.
• La
fusione si esegue mescolando la sostanza con il reagente
(fondente) e riscaldando gradatamente fino alla temperatura di
fusione.
• Sostanze
molto
usate
come
fondenti
sono
Na2CO3,
Na2CO3/K2CO3, KHSO4.
2/52
17/26
Dott. Sergio Valente, Corso di Analisi Chimico-Farmaceutica e Tossicologica (A-L)

## Slide 18
Operazioni Analitiche Generali
Fusione
• La miscela Na2CO3/K2CO3(1:1) ha il vantaggio di fondere ad una
temperatura più bassa di quella a cui fondono i 2 singoli
carbonati.
• Tale miscela viene usata, per esempio, per far reagire il solfato di
bario, il solfato di piombo, vari ossidi metallici.
• Il
bisolfato potassico, riscaldato alla temperatura di fusione, dà
luogo alla reazione:
2KHSO4 → K2SO4 + H2O + SO3
2/52
18/26
Dott. Sergio Valente, Corso di Analisi Chimico-Farmaceutica e Tossicologica (A-L)

## Slide 19
Operazioni Analitiche Generali
Fusione
• L’anidride
solforica libera è molto reattiva e capace di attaccare
vari ossidi metallici inerti (es., Cr2O3, Fe2O3, ecc.) trasformandoli
in solfati solubili:
Cr2O3 + 3SO3 → Cr2(SO4)3
• Se
si vuole che nella fusione la sostanza subisca una
ossidazione o una riduzione, si adoperano come fondenti
sostanze o miscele di sostanze ossidanti o riducenti.
2/52
19/26
Dott. Sergio Valente, Corso di Analisi Chimico-Farmaceutica e Tossicologica (A-L)

## Slide 20
Operazioni Analitiche Generali
Fusione
• Una
delle
sostanze
ossidanti
più
usate
è
la
miscela
Na2CO3/KNO3, che deve il suo potere ossidante alla presenza del
nitrato e che si usa, ad esempio, per ossidare i sali di cromo a
cromati e i sali di manganese a manganati.
• Una
miscela riducente è quella costituita Na2CO3/C, che deve il
suo potere riducente alla presenza del carbone e si usa, ad
esempio, per ridurre il solfato di bario a solfuro.
2/52
20/26
Dott. Sergio Valente, Corso di Analisi Chimico-Farmaceutica e Tossicologica (A-L)

## Slide 21
Operazioni Analitiche Generali
Fusione
• La fusione si esegue, a seconda dei casi, in crogioli di platino, di
argento, di nichel o anche di porcellana.
• Quest’ultima
viene
facilmente
attaccata
dagli
alcali,
con
separazione di Al2O3 e SiO2, che possono interferire nelle
operazioni successive.
• In molti casi, dopo la fusione, la massa fusa viene lisciviata, cioè
viene
ripresa
con
un
liquido
opportuno,
eventualmente
riscaldando all’ebollizione; se necessario, poi si filtra.
2/52
21/26
Dott. Sergio Valente, Corso di Analisi Chimico-Farmaceutica e Tossicologica (A-L)

## Slide 22
Generalità sulle Operazioni di Laboratorio
Esecuzione delle reazioni di riconoscimento
• La
maggior parte delle reazioni analitiche macro e semimicro si
eseguono in provette.
• Per
piccole quantità di sostanza si usano preferibilmente micro-
provette e provette per centrifuga.
• In
generale,
le
reazioni
di
precipitazione
si
eseguono
aggiungendo il reattivo precipitante goccia a goccia nella
soluzione in esame, fino a completa precipitazione.
2/52
22/26
Dott. Sergio Valente, Corso di Analisi Chimico-Farmaceutica e Tossicologica (A-L)

## Slide 23
• Per accelerare la reazione, si può agitare la miscela; in molti casi
è anche utile riscaldare.
• In
alcuni casi, è necessario sfregare la parete interna della
provetta con una bacchetta di vetro a spigolo vivo, per innescare
la precipitazione.
• Spesso,
quando le soluzioni sono diluite, la formazione del
precipitato si riduce ad un intorbidamento.
• In
taluni casi, può essere utile ripetere la prova sul liquido in
esame, dopo averlo concentrato.
Generalità sulle Operazioni di Laboratorio
Esecuzione delle reazioni di riconoscimento
2/52
23/26
Dott. Sergio Valente, Corso di Analisi Chimico-Farmaceutica e Tossicologica (A-L)

## Slide 24
• Le
reazioni molto sensibili e quelle in cui si formano prodotti
colorati si possono eseguire in vetrini da orologio o su piattelli di
porcellana.
• In
questo caso, i reagenti vengono aggiunti con il contagocce e
mescolati con una bacchetta di vetro.
• Tale
procedura prende il nome di reazione alla tocca o
stillireazione o spot test.
Generalità sulle Operazioni di Laboratorio
Esecuzione delle reazioni di riconoscimento
2/52
24/26
Dott. Sergio Valente, Corso di Analisi Chimico-Farmaceutica e Tossicologica (A-L)

## Slide 25
Generalità sulle Operazioni di Laboratorio
Esecuzione delle reazioni di riconoscimento
2/52
25/26
Dott. Sergio Valente, Corso di Analisi Chimico-Farmaceutica e Tossicologica (A-L)

## Slide 26
• Alcune reazioni micro e semimicroanalitiche si possono eseguire
anche versando i reagenti con il contagocce su strisce di carta da
filtro in modo da sfruttare i fenomeni di capillarità.
• A tale
scopo si usa generalmente carta da filtro molto spessa e
Generalità sulle Operazioni di Laboratorio
Esecuzione delle reazioni di riconoscimento
molto adsorbente, il più possibile esente da impurezze.
• La carta da filtro non può essere usata con soluzioni molto acide
perché si rompe, né con soluzioni molto basiche perché si
rigonfia.
27/27
2/52
26/26
Dott. Sergio Valente, Corso di Analisi Chimico-Farmaceutica e Tossicologica (A-L)