## Slide 1
Corso di Analisi Chimico-Farmaceutica e Tossicologica I (A-L)
Corso di Laurea in CTF (270/04)
Facoltà di Farmacia e Medicina
Anno Accademico 2018/2019
Dott. Sergio Valente
Lezione 07 – 22 Ottobre 2018

## Slide 2
Generalità sulle Operazioni di Laboratorio
Filtrazione e centrifugazione
• Un precipitato può essere separato dalle acque madri in 2 modi:
- per filtrazione;
- per centrifugazione.
• La filtrazione si esegue mediante dischi di carta porosa. Quando
si vuole recuperare un precipitato, la grandezza del filtro da usare
deve dipendere non dalla quantità del liquido da filtrare, bensì
dalla quantità del precipitato: il filtro deve essere piccolo quanto
più è possibile per evitare una dispersione della sostanza.
2/39
2/52
2/39
Dott. Sergio Valente, Corso di Analisi Chimico-Farmaceutica e Tossicologica (A-L)

## Slide 3
Generalità sulle Operazioni di Laboratorio
Filtrazione e centrifugazione
2/52
3/39
Dott. Sergio Valente, Corso di Analisi Chimico-Farmaceutica e Tossicologica (A-L)

## Slide 4
• Il disco di carta (a) viene piegato prima esattamente a metà (b),
poi in 4 parti (c), indi si aprono 2 lembi per formare un cono (d)
che viene adattato in un imbuto, mantenendolo con le dita sino a
che, bagnandolo con acqua distillata, non resti aderente al vetro
(e).
• Quando
il filtro è riempito di acqua, il gambo dell’imbuto deve
riempirsi di una colonna di liquido che deve persistere anche
durante la filtrazione, senza che si formino bolle per risucchio.
Generalità sulle Operazioni di Laboratorio
Filtrazione e centrifugazione
2/52
4/39
Dott. Sergio Valente, Corso di Analisi Chimico-Farmaceutica e Tossicologica (A-L)

## Slide 5
• Il cono dell’imbuto deve essere poco più grande del filtro.
• Il
liquido
filtrante
provoca
sotto
il
filtro
un’aspirazione
proporzionale all’altezza della colonna liquida.
• Per aumentare la velocità di filtrazione conviene usare imbuti dal
gambo molto lungo.
• Il liquido deve riempire il filtro fino a circa 5 mm dal bordo.
Generalità sulle Operazioni di Laboratorio
Filtrazione e centrifugazione
2/52
5/39
Dott. Sergio Valente, Corso di Analisi Chimico-Farmaceutica e Tossicologica (A-L)

## Slide 6
• Se si debbono filtrare precipitati gelatinosi (es., idrossidi), si può
usare una carta da filtro a pori larghi (filtri rapidi).
• Per
precipitati molto fini è opportuno usare una carta a pori più
stretti (filtri per analisi qualitativa).
• Nell’analisi
semimicro e micro, la filtrazione è spesso sostituita
Generalità sulle Operazioni di Laboratorio
Filtrazione e centrifugazione
dalla centrifugazione, che si esegue con appositi apparecchi, detti
centrifughe, rotanti ad alta velocità.
• La centrifugazione ha il vantaggio di essere più rapida e permette
separazioni senza perdite.
6/39
2/52
6/39
Dott. Sergio Valente, Corso di Analisi Chimico-Farmaceutica e Tossicologica (A-L)

## Slide 7
Generalità sulle Operazioni di Laboratorio
Filtrazione e centrifugazione
2/52
7/39
Dott. Sergio Valente, Corso di Analisi Chimico-Farmaceutica e Tossicologica (A-L)

## Slide 8
• Per
centrifugare una sospensione, che deve essere contenuta
nell’apposita provetta di forma cilindro-conica, si introduce
quest’ultima in uno dei tubi portaprovette.
• Nel tubo opposto si colloca un’altra provetta contenente un egual
peso
di
acqua
per
evitare
vibrazioni
e
sbilanciamenti
dell’apparecchio.
• Si
fa ruotare la centrifuga, prima lentamente, poi alla velocità
massima, per qualche minuto (2 min a 3000 giri).
Generalità sulle Operazioni di Laboratorio
Filtrazione e centrifugazione
2/52
8/39
Dott. Sergio Valente, Corso di Analisi Chimico-Farmaceutica e Tossicologica (A-L)

## Slide 9
• Per
azione della centrifuga, il precipitato viene spinto al fondo
della provetta, dove si deposita così compatto che il liquido
limpido ne può essere allontanato per decantazione o per
aspirazione con un contagocce.
• Il precipitato rimasto al fondo della provetta può essere prelevato
con una bacchettina di vetro o con una spatola.
Generalità sulle Operazioni di Laboratorio
Filtrazione e centrifugazione
2/52
9/39
Dott. Sergio Valente, Corso di Analisi Chimico-Farmaceutica e Tossicologica (A-L)

## Slide 10
• In
qualche
caso,
dopo
la
centrifugazione,
per
rendere
perfettamente limpido il liquido centrifugato, si può filtrare questo
attraverso un filtro a pori molto stretti.
• In
alcuni casi è possibile indicare a priori se, per separare un
precipitato, sia più conveniente la filtrazione o la centrifugazione.
• In
tali casi si prescrive genericamente di filtrare, ma spetta
all’analista decidere se è il caso di filtrare o di centrifugare.
Generalità sulle Operazioni di Laboratorio
Filtrazione e centrifugazione
2/52
10/39
Dott. Sergio Valente, Corso di Analisi Chimico-Farmaceutica e Tossicologica (A-L)

## Slide 11
• Difficilmente i precipitati si separano puri.
• In
generale, al termine della filtrazione o della centrifugazione,
per eliminare le sostanze estranee trattenute dal precipitato è
necessario lavare il precipitato con acqua o con altro liquido
opportuno.
• Per
lavare un precipitato sul filtro, si spruzza, mediante una
Generalità sulle Operazioni di Laboratorio
Lavaggio dei precipitati
spruzzetta, il liquido di lavaggio sul precipitato facendo in modo
che questo si raccolga al fondo del filtro stesso.
11/39
2/52
11/39
Dott. Sergio Valente, Corso di Analisi Chimico-Farmaceutica e Tossicologica (A-L)

## Slide 12
• Per
lavare un precipitato in una provetta da centrifuga, si
aggiungono alcune gocce del liquido di lavaggio, si agita con una
bacchettina e si centrifuga nuovamente.
• L’operazione va ripetuta più volte.
• In
genere la prima acqua di lavaggio si può unire al filtrato che
Generalità sulle Operazioni di Laboratorio
Lavaggio dei precipitati
servirà per ulteriori ricerche.
• Le acque di lavaggio successive, invece, si possono gettare per
non diluire eccessivamente la soluzione.
12/39
2/52
12/39
Dott. Sergio Valente, Corso di Analisi Chimico-Farmaceutica e Tossicologica (A-L)

## Slide 13
• Per rimuovere o per raccogliere il precipitato che si trova sul filtro,
si può bucare il filtro con la punta di bacchetta di vetro e trasferire
il precipitato, servendosi del getto di una spruzzetta, in un altro
recipiente posto sotto l’imbuto.
• Si
può anche aprire il filtro, stendendolo su di un vetrino ad
orologio, e raccogliere il precipitato con l’aiuto di una spatola o di
una bacchetta di vetro, oppure rimuoverlo mediante il getto di una
spruzzetta.
Generalità sulle Operazioni di Laboratorio
Lavaggio dei precipitati
2/52
13/39
Dott. Sergio Valente, Corso di Analisi Chimico-Farmaceutica e Tossicologica (A-L)

## Slide 14
• Talvolta,
quando il precipitato è scarso, può essere conveniente
sciogliere
il
precipitato
sul
filtro
stesso
(senza
toglierlo
dall’imbuto) aggiungendo con un contagocce la quantità di
solvente strettamente necessaria.
Generalità sulle Operazioni di Laboratorio
Lavaggio dei precipitati
2/52
14/39
Dott. Sergio Valente, Corso di Analisi Chimico-Farmaceutica e Tossicologica (A-L)

## Slide 15
• Per
far gorgogliare un gas in un liquido, si pone il liquido in un
recipiente opportuno (beuta o provetta).
• Vi
si fa gorgogliare il gas per mezzo di un tubetto di vetro
opportunamente piegato.
• Un’estremità
del tubetto è immersa nel liquido, mentre l’altra è
collegata al generatore del gas, cioè ad una bombola oppure ad
un “Kipp”.
Generalità sulle Operazioni di Laboratorio
Gorgogliamento e sviluppo di gas
2/52
15/39
Dott. Sergio Valente, Corso di Analisi Chimico-Farmaceutica e Tossicologica (A-L)

## Slide 16
Generalità sulle Operazioni di Laboratorio
Gorgogliamento e sviluppo di gas
2/52
16/39
Dott. Sergio Valente, Corso di Analisi Chimico-Farmaceutica e Tossicologica (A-L)

## Slide 17
Generalità sulle Operazioni di Laboratorio
Gorgogliamento e sviluppo di gas
2/52
17/39
Dott. Sergio Valente, Corso di Analisi Chimico-Farmaceutica e Tossicologica (A-L)

## Slide 18
• Gas tossici: R.D.L. 09/01/27 n. 147
• Prevenzione infortuni: D.P.R. 27/04/55 n. 547
• Igiene del lavoro: D.P.R. 19/03/56 n. 303
• Classificazione,
etichettatura e imballaggio sostanze pericolose:
D.Lgs. 03/02/97 n. 52 (sostanze); D.Lgs. 16/07/98 n. 285
(preparati).
• Attività
comportanti rischi di incidente rilevante: D.Lgs. 17/08/99
n. 334.
Valutazione Rischio Chimico
Riferimenti normativi
2/52
18/39
Dott. Sergio Valente, Corso di Analisi Chimico-Farmaceutica e Tossicologica (A-L)

## Slide 19
• Protezione da amianto: D.Lgs. 15/08/91 n. 277.
• Dispositivi di protezione individuali: D.Lgs. 04/12/92 n. 475,
D.M.
Valutazione Rischio Chimico
Riferimenti normativi
02/05/01.
• Sicurezza e salute del lavoro: D.Lgs. 19/09/94 n. 626.
• Segnaletica di sicurezza: D.Lgs. 14/08/96 n. 493.
• Protezione da agenti cancerogeni o mutageni: D.Lgs. 25/02/2000
n. 66, Titolo VII D.Lgs. 19/09/1994 n. 626.
• Protezione da agenti chimici: D.Lgs. 02/02/2002 n. 25, Titolo VII
D.Lgs. 19/09/1994.
19/39
2/52
19/39
Dott. Sergio Valente, Corso di Analisi Chimico-Farmaceutica e Tossicologica (A-L)

## Slide 20
Valutazione Rischio Chimico
Sostanze e preparati pericolosi
• La conoscenza delle caratteristiche di pericolosità delle sostanze
è un elemento indispensabile perché possano essere impiegate
limitando il rischio per gli addetti al più basso livello possibile.
• In tutta l’Unione Europea sono considerati pericolosi, e come tali
regolamentati, le sostanze ed i preparati rientranti in una o più
delle seguenti categorie:
1. esplosivi: che possono esplodere per effetto della fiamma o
che sono sensibili agli urti e agli attriti più del dinitrobenzene;
20/39
2/52
20/39
Dott. Sergio Valente, Corso di Analisi Chimico-Farmaceutica e Tossicologica (A-L)

## Slide 21
• 2.
comburenti: che a contatto con altre sostanze, soprattutto se
Valutazione Rischio Chimico
Sostanze e preparati pericolosi
infiammabili, provocano una forte reazione esotermica;
• 3. facilmente infiammabili: che a contatto con l’aria, a temperatura
normale e senza ulteriore apporto di energia, possono riscaldarsi
e infiammarsi, ovvero:
- che allo stato solido possono facilmente infiammarsi per la
rapida azione di una sorgente di accensione e che continuano a
bruciare o a consumarsi anche dopo l’allontanamento della
sorgente di accensione, ovvero:)
21/39
2/52
21/39
Dott. Sergio Valente, Corso di Analisi Chimico-Farmaceutica e Tossicologica (A-L)

## Slide 22
Valutazione Rischio Chimico
Sostanze e preparati pericolosi
- che allo stato liquido hanno il punto di infiammabilità inferiore a
21 °C, ovvero:
- che allo stato gassoso si infiammano a contatto con l’aria a
pressione normale, ovvero:
- che, a contatto con l’acqua o l’aria umida, sprigionano gas
facilmente infiammabili in quantità pericolose;
• 4.
infiammabili: che allo stato liquido hanno il punto di
infiammabilità tra i 21 ºC e 55 ºC;
2/52
22/39
Dott. Sergio Valente, Corso di Analisi Chimico-Farmaceutica e Tossicologica (A-L)

## Slide 23
• 5. tossici: che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea
possono comportare rischi gravi, acuti o cronici, ed anche la
morte;
• 6. nocivi: che per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea,
possono comportare rischi di gravità limitata;
• 7. corrosivi: che, a contatto con i tessuti vivi, possono esercitare
su di essi un’azione distruttiva;
Valutazione Rischio Chimico
Sostanze e preparati pericolosi
2/52
23/39
Dott. Sergio Valente, Corso di Analisi Chimico-Farmaceutica e Tossicologica (A-L)

## Slide 24
• 8.
irritanti: che, pur non essendo corrosivi, possono produrre al
contatto immediato, prolungato o ripetuto con la pelle e le
mucose una reazione infiammatoria;
• 9.
sensibilizzanti: per inalazione o assorbimento cutaneo,
possono dare luogo ad una reazione di ipersensibilizzazione per
cui una successiva esposizione all’agente produce caratteristiche
reazioni come dermatiti o disagi respiratori;
Valutazione Rischio Chimico
Sostanze e preparati pericolosi
2/52
24/39
Dott. Sergio Valente, Corso di Analisi Chimico-Farmaceutica e Tossicologica (A-L)

## Slide 25
• 10.
altamente infiammabili (o estremamente infiammabili): le
sostanze ed i preparati liquidi il cui punto di infiammabilità è
inferiore a 0 ºC ed il cui punto di ebollizione è inferiore o pari a
35 ºC;
• 11. altamente tossici (o molto tossici): le sostanze
ed i preparati
che per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea possono
comportare rischi estremamente gravi, acuti o cronici, ed anche la
morte;
Valutazione Rischio Chimico
Sostanze e preparati pericolosi
2/52
25/39
Dott. Sergio Valente, Corso di Analisi Chimico-Farmaceutica e Tossicologica (A-L)

## Slide 26
• 12.
tossici per il ciclo riproduttivo: per inalazione, ingestione, o
assorbimento cutaneo, possono provocare o rendere più
frequenti effetti nocivi, non ereditari, sulla prole o danni a carico
della funzione o delle capacità riproduttive maschili e femminili.
• 13.
pericolosi per l’ambiente: le sostanze ed i preparati la cui
utilizzazione presenta o può presentare rischi immediati o differiti
per l’ambiente;
Valutazione Rischio Chimico
Sostanze e preparati pericolosi
2/52
26/39
Dott. Sergio Valente, Corso di Analisi Chimico-Farmaceutica e Tossicologica (A-L)

## Slide 27
• 14.
cancerogeni: le sostanze ed i preparati che per inalazione,
ingestione o penetrazione cutanea possono produrre il cancro o
aumentarne la frequenza;
• 15. teratogeni: le sostanze che assorbite da donne in gravidanza
possono provocare malformazioni dell’embrione;
• 16. mutageni: le sostanze che assorbite dall’organismo possono
provocare lo sviluppo di alterazioni genetiche ereditarie.
Valutazione Rischio Chimico
Sostanze e preparati pericolosi
2/52
27/39
Dott. Sergio Valente, Corso di Analisi Chimico-Farmaceutica e Tossicologica (A-L)

## Slide 28
• Per individuare il livello e la tipologia di pericolosità di un prodotto
vengono utilizzate le etichette e i simboli di pericolo.
• La
fase
di
etichettatura
di
un
prodotto
consiste
nella
individuazione
e
successiva
trascrizione
su
etichetta
o
direttamente sulla confezione di imballaggio delle indicazioni
relative al prodotto.
Valutazione Rischio Chimico
Metodi e strumenti per riconoscere i pericoli
2/52
28/39
Dott. Sergio Valente, Corso di Analisi Chimico-Farmaceutica e Tossicologica (A-L)

## Slide 29
• I simboli di pericolo vengono rappresentati su sfondo arancione,
insieme alle frasi di rischio (frasi R), per precisare la tipologia del
rischio, e i consigli di prudenza (frasi S), indicanti le modalità per
operare in sicurezza.
• Per
un elenco completo si consulti l’allegato relativo a fine
presentazione.
• Infine,
l'etichetta contiene indicazioni relative al contenuto e al
produttore.
Valutazione Rischio Chimico
Metodi e strumenti per riconoscere i pericoli
2/52
29/39
Dott. Sergio Valente, Corso di Analisi Chimico-Farmaceutica e Tossicologica (A-L)

## Slide 30
• Simboli associati ai rischi per la sicurezza (chimico-fisici)
• Simboli associati ai rischi per la salute (tossicologici)
Valutazione Rischio Chimico
Metodi e strumenti per riconoscere i pericoli
2/52
30/39
Dott. Sergio Valente, Corso di Analisi Chimico-Farmaceutica e Tossicologica (A-L)

## Slide 31
• Simbolo associato ai rischi per l'ambiente
Valutazione Rischio Chimico
Metodi e strumenti per riconoscere i pericoli
• In molti casi possono essere compresenti più rischi per la stessa
sostanza e, in ogni caso, è necessario valutare le più precise
indicazioni derivanti dalle frasi di rischio.
31/39
2/52
31/39
Dott. Sergio Valente, Corso di Analisi Chimico-Farmaceutica e Tossicologica (A-L)

## Slide 32
• Una
delle caratteristiche più importanti delle sostanze molto
tossiche, tossiche o nocive è rappresentata dalla tossicità a breve
(effetto acuto).
• Il
livello di tossicità è stato definito a partire da test basati sulla
quantità di composto chimico letale in funzione della via di
esposizione.
Valutazione Rischio Chimico
Classificazione dei prodotti pericolosi per la salute
2/52
32/39
Dott. Sergio Valente, Corso di Analisi Chimico-Farmaceutica e Tossicologica (A-L)

## Slide 33
• DL50:
è la dose che provoca la morte nel 50% degli
animali da esperimento; va definita anche la via (orale, cutanea,
etc…..).
• Per
la DL50 orale la normativa UE prevede come animale da
esperimento l’uso del ratto, mentre per la DL50 cutanea è previsto
anche l’impiego del coniglio.
Valutazione Rischio Chimico
Classificazione dei prodotti pericolosi per la salute
2/52
33/39
Dott. Sergio Valente, Corso di Analisi Chimico-Farmaceutica e Tossicologica (A-L)

## Slide 34
• CL50:
è la concentrazione in aria che provoca la morte nel 50%
degli animali da esperimento, se inalata per un determinato
periodo di tempo.
• Per la CL50 la normativa UE prevede l’uso del ratto come animale
da esperimento con una esposizione di 4 ore.
Valutazione Rischio Chimico
Classificazione dei prodotti pericolosi per la salute
2/52
34/39
Dott. Sergio Valente, Corso di Analisi Chimico-Farmaceutica e Tossicologica (A-L)

## Slide 35
• I
limiti della Dose Letale 50 (DL50) e Concentrazione Letale 50
(CL50) utilizzate per classificare un prodotto come molto tossico,
tossico o nocivo sono riportati nella tabella seguente:
Valutazione Rischio Chimico
Classificazione dei prodotti pericolosi per la salute
2/52
35/39
Dott. Sergio Valente, Corso di Analisi Chimico-Farmaceutica e Tossicologica (A-L)

## Slide 36
• L’Unione
Europea suddivide i cancerogeni in 3 categorie, a
pericolosità decrescente:
1. sostanze note per gli effetti cancerogeni sull'uomo;
2. sostanze che dovrebbero considerarsi cancerogene per
l'uomo;
3. sostanze sospette per i possibili effetti sull'uomo che, tuttavia,
non
sono
supportati
da
informazioni
sufficienti
per
una
soddisfacente valutazione.
Valutazione Rischio Chimico
Classificazione dei prodotti pericolosi per la salute
2/52
36/39
Dott. Sergio Valente, Corso di Analisi Chimico-Farmaceutica e Tossicologica (A-L)

## Slide 37
• Per quanto riguarda la categoria 1, esistono prove sufficienti per
stabilire un nesso causale tra l’esposizione dell’uomo ad una
sostanza e lo sviluppo di tumori.
• L'etichettatura
conterrà la frase R45 “può provocare il cancro” o
R49 “può provocare il cancro per inalazione” accompagnata dal
simbolo T+ (teschio).
Valutazione Rischio Chimico
Classificazione dei prodotti pericolosi per la salute
2/52
37/39
Dott. Sergio Valente, Corso di Analisi Chimico-Farmaceutica e Tossicologica (A-L)

## Slide 38
• Per quanto riguarda la categoria 2, esistono prove sufficienti per
ritenere verosimile che l’esposizione dell’uomo ad una sostanza
possa provocare lo sviluppo di tumori.
• L'etichettatura
conterrà la frase R45 “può provocare il cancro” o
R49 “può provocare il cancro per inalazione” accompagnata dal
simbolo T (teschio).
Valutazione Rischio Chimico
Classificazione dei prodotti pericolosi per la salute
2/52
38/39
Dott. Sergio Valente, Corso di Analisi Chimico-Farmaceutica e Tossicologica (A-L)

## Slide 39
• Per
quanto riguarda la categoria 3, esistono alcune prove
ottenute da adeguati studi sugli animali che non bastano tuttavia
per classificare la sostanza nella categoria 2.
• L’etichettatura
conterrà la frase R40 “possibilità di effetti
cancerogeni” - Prove insufficienti.
• I
preparati che contengono più dello 0,1% di sostanze in
Valutazione Rischio Chimico
Classificazione dei prodotti pericolosi per la salute
Categoria 1 e 2, oppure più dell’1% di quelle in Categoria 3, sono
da considerare a loro volta cancerogeni, con l’obbligo della
relativa frase di rischio.
39/39
2/52
39/39
Dott. Sergio Valente, Corso di Analisi Chimico-Farmaceutica e Tossicologica (A-L)