## Slide 1
Costruzione di un sistema di
potenziali normali
1) Si sceglie la temperatura di 25°C e la pressione di 1 atmosfera
Le attività di tutte le specie chimiche (ridotte ed ossidate) si
pongono = 1,00
3) Poiché il segno del potenziale di un elettrodo dipende dal verso della reazione, si assegna ad ogni elettrodo il potenziale che ha quando la semireazione decorre nel senso della riduzione (cioè l'elettrodo funziona da catodo) ad esempio:
MnO4- + 8H+ + 5e Mn2+ + 4H2O
5) Per assegnare il valore del potenziale normale ad un dato elettrodo, si costruisce una pila in cui di due semielementi sono: l'elettrodo normale ad idrogeno e l'elettrodo normale da misurare.
4) Si sceglie un elettrodo normale, detto di riferimento cui si assegna per convenzione E° = 0,000 V. Questo elettrodo è il semielemento normale a idrogeno: 2H3O+ + 2e H2 + 2H2O (a 25°C)
(a=1,00) (gas, 1 atm)

## Slide 2
Esempio 1. Misura di E° dell'elettrodo: Cu2+ + 2e Cu
0,34 V
-
+
Elettrodo Normale
Cu+2/Cu
Elettrodo Normale
ad idrogeno
Poiché l'elettrodo di Cu ha
potenziale più positivo, è il
CATODO dove ha luogo
la semireazione:
Cu2+ + 2e Cu (riduzione)
f.e.m. = 0,34 V = Ecat-Ean= E°Cu2+/Cu - 0,000 = E°Cu2+/Cu
E°Cu2+/Cu = + 0,34 V
Esempio 2. Misura di E° dell'elettrodo: Zn2+ + 2e Zn
-
0,76 V
+
Elettrodo Normale
Zn+2/Zn
Elettrodo Normale
ad idrogeno
Poiché l'elettrodo di Zn ha
potenziale più negativo, è
l'ANODO:
Zn Zn2+ + 2e(ossidazione)
E = 0,76 V = Ecat-Ean= 0,000 - E°Zn2+/Zn
E°Zn2+/Zn = - 0,76 V

## Slide 3
(25°C 1 Atm)
Semielemento o Elettrodo
E° (V)
Li+ + e Li - 3,02
Na+ + e Na - 2,71
Fe2+ + 2e Fe - 0,44
Cr3+ + e Cr2+ - 0,41
Co2+ + 2e Co - 0,28
Pb2+ + 2e Pb - 0,13
2H3O+ + 2e H2(g) + 2H2O 0,000
Sn4+ + 2e Sn2+ + 0,15
Cu2+ + 2e Cu + 0,34
I2 + 2e 2I- + 0,54
Br2 + 2e 2Br- + 1,09
O2(g) + 4H3O+ + 4e 6H2O + 1,23
Co3+ + e Co2+ + 1,83
Potenziali normali

## Slide 4: SERIE ELETTROCHIMICA DEGLI ELEMENTI (ogni sistema redox sarà in grado di ossidare i sistemi che lo precedono –con E° minore-)
Ox | + | ne- |  | ® | Red | E°
Li+ | + | e- |  | ® | Li | -3,045
K+ | + | e- |  | ® | K | -2,925
Ba++ | + | 2e- |  | ® | Ba | -2,9
Ca++ | + | 2e- |  | ® | Ca | -2,87
Na+ | + | e- |  | ® | Na | -2,714
Mg++ | + | 2e- |  | ® | Mg | -2,37
Be++ | + | 2e- |  | ® | Be | -1,85
Al+++ | + | 3e- |  | ® | Al | -1,66
Ti++ | + | 2e- |  | ® | Ti | -1,63
Mn++ | + | 2e- |  | ® | Mn | -1,18
V++ | + | 2e- |  | ® | V | -1,18
Zn++ | + | 2e- |  | ® | Zn | -0,763
Cr+++ | + | 3e- |  | ® | Cr | -0,74
Fe++ | + | 2e- |  | ® | Fe | -0,44
Cd++ | + | 2e- |  | ® | Cd | -0,403
Co++ | + | 2e- |  | ® | Co | -0,277
Ni++ | + | 2e- |  | ® | Ni | -0,25
Sn++ | + | 2e- |  | ® | Sn | -0,136
Pb++ | + | 2e- |  | ® | Pb | -0,126
2 H+ | + | 2e- |  | ® | H2 | 0,000
Cu++ | + | 2e- |  | ® | Cu | +0,337
O2 | + | 4e- | + 2 H2O | ® | 4 OH- | +0,401
Cu+ | + | e- |  | ® | Cu | +0,521
I2 | + | 2e- |  | ® | 2 I- | +0,536
Hg++ | + | 2e- |  | ® | 2 Hg | +0,789
Ag+ | + | e- |  | ® | Ag | +0,799
Rh+++ | + | 3e- |  | ® | Rh | +0,8
Pd++ | + | 2e- |  | ® | Pd | +0,987
Br2 | + | 2e- |  | ® | 2 Br- | +1,065
Cl2 | + | 2e- |  | ® | 2 Cl- | +1,359
Au+++ | + | 3e- |  | ® | Au | +1,50
Au+ | + | e- |  | ® | Au | +1,68
F2 | + | 2e- |  | ® | 2 F- | +2,87

## Slide 5
Quando la reazione ha raggiunto l'equilibrio, si ha:
DG = 0
Cioè il valore della f.e.m. si annulla.
E = -
DG
nF
E° =
- DG°
nF
DG° = - RTln K*, si ha
E° =
RT
nF
ln K* e quindi
(metodo per determinare K*)
lnK* =
RT
E°nF
ricordando che
= 0
E = -
DG
nF
Poiché

## Slide 6
E = E° + ln
RT
nF
aposs
arrid
RT
F
=
8,31 Joule mole-1 K-1x298,15K
96.500 Coulomb • mole-1
=0,0257 =0,0257
Joule
Coulomb
E=E°+ ln(…)=E°+
0,0257
n
0,0257 • 2,30
n
log(…)=E°+
0,059
n
log(…)
Applicazione dell’equazione di Nernst
ai principali tipi di elettrodi

## Slide 7
Alcuni tipi di elettrodi
1° Specie
E = E°+ log
0,059
n
aOx
aR
= E°+
0,059
n
log aMen+ =
E°+ log [Men+]
0,059
n
E = E°Cu++/Cu + log [ Cu++]
0,059
2
Me Men+, c
Per l'elettrodo:
Cu Cu2+, c
Men+ + ne Me
2° Specie
Ag AgCl(S), Cl-
E = E°Ag + 0,059 log [Ag+]
[Ag+] [Cl- ] = Ks; [Ag+] =
Ks
[Cl- ]
E = E°Ag + 0,059 log Ks - 0,059 log [Cl- ]
costante = E°*
E = E°* - 0,059 log [Cl- ]
Cu
CuSO4
Ag
Soluzione KCl
AgCl (solido)

## Slide 8
Elettrodi a gas
Pt (Cl2, p) Cl-, c
Cl2(gas) + 2e 2Cl-
= E°+ 0,059 logp½Cl2 - 0,059 log [Cl-]
E = E°+ log
0,059
2
aOx
a2R
= E°+
0,059
2
log
pCl2
[Cl-]2
=
Cl2
Elettrodo
di Pt
Soluzione
KCl

## Slide 9
Elettrodi a idrogeno
2H3O+ + 2e H2(g) + 2H2O
E = E°+ log
0,059
2
a2Ox
aRed
Ma E° = 0,000V
E = 0,059 log aH3O+ - 0,059 log a½H2
E = 0,059 log [H3O+] - 0,059 log p ½H2
Se p H2 = 1,00 atm, E = 0,059 log [H3O+] = - 0,059 pH
Se p H2 = 1,00 atm, e [H3O+] = 1,00 M, E = E° = 0
H2
Soluzione
[H3O+]
Elettrodo
di Pt

## Slide 10: ELETTRODO A CALOMELANO ( E° = 0,2412 V a 25°C, KCl saturo)
Hg | Hg2Cl2 | Cl-
La semireazione redox che sta alla base di questo elettrodo è:
Hg2Cl2(s) + 2 e- → 2 Hg(s) + 2 Cl-(aq).
E = E°Hg2Cl2/Hg – RT/2F ln a2Cl-

## Slide 11
Elettrodi a "ossidoriduzione"
Soluzione
FeCl3
FeCl2
Elettrodo
di Pt
Pt
Fe3+, c1
Fe2+, c2
E = E°+ log
0,059
aOx
aRed
= E° + 0,0059 log
[Fe3+]
[Fe2+]

## Slide 12
Misura potenziometrica del pH
Volendo misurare il pH incognito di una soluzione A
si può costruire la pila:
E
H2
1atm
H2
1atm
Soluzione a pH = 0 [aH3O+= 1]
Soluzione A
L'elettrodo di destra funziona da catodo: Ecatodo = 0,000 V
Il potenziale dell'elettrodo di sinistra è: Ean = 0,059 log [H3O+]
elettrodo
di riferimento
E = Ecat - Ean =
0 - Ean =
-0,059 log [H3O+]
E = 0,059 pH

## Slide 13
Pila a concentrazione
Sono pile formate da elettrodi uguali, che differiscono solo per l’attività delle specie ridotte o ossidate.
TIPO I
Elettrodi uguali, soluzioni diverse
Cu
CuSO4 c1
CuSO4 c2
(conc.)
(dil.)
Cu
Cu
CuSO4
c2
CuSO4
c1
Cu
E = E°+ log c1
0,059
2
E = E°+ log c2
0,059
2
se c1 > c2, E1 > E2
Elettrodo 1: Cu2+ + 2e Cu (riduzione) CATODO
Elettrodo 2: Cu Cu2+ + 2e (ossidazione) ANODO
TOTALE: Cu2+ Cu2+ DILUIZIONE
(soluzione
concentrata 1)
(soluzione
concentrata 2)

## Slide 14
TIPO II
Soluzioni uguali, elettrodi diversi
Pt (Cl2, p1)
Cl-
c
Cl-
c
(Cl2, p2)pt
compresso
rarefatto
p1 > p2
E1=E°+ logp1 - 0,059 log[Cl- ]
0,059
2
E2= E°+ logp2 - 0,059 log[Cl- ]
0,059
2
[Cl-] è uguale, ma p1 > p2, per cui E1 > E2
Compresso, a p1
Rarefatto, a p2
(Alta pressione)
(Bassa pressione)
E = E1 - E2 = log
0,059
2
p1
p2
TOTALE: Cl2 Cl2(g)
ELETTRODO 1: Cl2(g) + 2e 2Cl-
ELETTRODO 2: 2Cl- Cl2(g) + 2e