## Slide 1
DICROISMO CIRCOLARE

## Slide 2
Già dai tempi di Louis Pasteur era noto che, se un raggio di luce polarizzata linearmente attraversa uno dei due enantiomeri di una sostanza chirale, il piano di polarizzazione viene ruotato di un certo angolo. Tale fenomeno prende il nome di rotazione ottica.
Il comportamento dei due enantiomeri differisce nel fatto che essi ruotano il piano della luce polarizzata linearmente dello stesso angolo, ma in direzioni opposte; di qui la consuetudine di indicare gli enantiomeri con il termine di composti otticamente attivi.
L’attività ottica delle molecole chirali ha origine dal fatto che esse interagiscono in maniera differente con le due componenti polarizzate circolarmente della luce.

## Slide 3: Polarizzazione della luce
Com’è noto, una generica radiazione elettromagnetica è formata da un fascio di onde, ognuna delle quali è costituita da un campo elettrico e un campo magnetico oscillanti su piani perpendicolari fra loro e perpendicolari alla direzione di propagazione dell’onda.
Tali campi si propagano a una velocità v = c0/n, dove c0 è la velocità della luce nel vuoto (circa 3×108m s–1) e n è l’indice di rifrazione del materiale attraversato dalla radiazione.
Poiché i vettori del campo elettrico e magnetico sono sempre perpendicolari fra loro, spesso è sufficiente considerare uno solo dei due per descrivere le proprietà della radiazione (la scelta, arbitraria, ricade solitamente sul campo elettrico).
Il piano individuato dalla direzione di oscillazione del campo elettrico e dalla direzione di propagazione dell’onda è il suo piano di polarizzazione.

## Slide 5
Un’onda con polarizzazione circolare è caratterizzata dal fatto che il vettore del campo elettrico, mentre si propaga, ruota intorno all’asse di propagazione
Durante il periodo dell’onda il vettore del campo elettrico non cambia in modulo, ma in direzione, rimanendo perpendicolare alla direzione di propagazione.
In altre parole, nel caso della polarizzazione circolare è la direzione del vettore campo elettrico ad oscillare, mentre il modulo è costante.
Un’onda può presentare polarizzazione circolare in due direzioni: a destra e a sinistra. Per un’onda polarizzata circolarmente a destra, la rotazione del vettore del campo elettrico osservata in direzione della sorgente dell’onda avviene in senso orario; l’estremità di tale vettore, propagandosi nello spazio, descrive un’elica destrogira.
Nel caso di un’onda polarizzata circolarmente a sinistra, la rotazione del vettore osservata in direzione della sorgente avviene in senso antiorario; l’estremità del vettore che si propaga descrive un’elica levogira.
Un’onda polarizzata circolarmente può dunque essere considerata come una radiazione dotata di chiralità.

## Slide 7
È semplice verificare che un’onda con polarizzazione circolare si può ottenere dalla composizione di due onde con la stessa frequenza ed ampiezza massima, polarizzate linearmente su due piani perpendicolari e sfasate di π/2, in modo che quando il modulo del campo elettrico della prima onda raggiunge il suo valore massimo, quello della seconda è zero.
In termini generali, il fenomeno dell’attività ottica si può spiegare considerando che una sostanza chirale interagisce in modo diverso con le due componenti chirali – ovvero polarizzate circolarmente – della luce polarizzata linearmente. In particolare, la rotazione ottica è dovuta al fatto che le radiazioni polarizzate circolarmente a sinistra e a destra si propagano nel mezzo otticamente attivo con velocità diverse (birifrangenza circolare).

## Slide 8
Si consideri una radiazione polarizzata linearmente, composta da due onde polarizzate circolarmente in senso opposto, che incide su un mezzo otticamente attivo. Nell’attraversare il mezzo, una delle due componenti polarizzate circolarmente si propaga più velocemente dell’altra; quando esse fuoriescono dal mezzo, la loro differenza di fase è cambiata.
Pertanto l’onda risultante è ancora linearmente polarizzata, ma il piano di polarizzazione risulterà ruotato di un certo angolo rispetto a quello dell’onda incidente.

## Slide 9
Nella regione di lunghezze d’onda in cui il campione assorbe la radiazione, si può verificare un diverso assorbimento da parte della sostanza otticamente attiva per le due componenti polarizzate circolarmente di un’onda linearmente polarizzata. Ciò significa che la sostanza possiede diversi coefficienti di assorbimento per la luce levogira e destrogira. Questo fenomeno prende il nome di dicroismo circolare.
In questo caso, quando le due componenti polarizzate circolarmente fuoriescono dal campione avranno, oltre ad uno sfasamento diverso, anche diversa ampiezza. La loro composizione dà origine ad una radiazione polarizzata non più linearmente, ma ellitticamente: l’estremità del vettore campo elettrico risultante, nella sua proiezione su un piano perpendicolare alla direzione di propagazione dell’onda, descrive ora un’ellisse.
Il differente assorbimento per le due componenti polarizzate circolarmente si esprime attraverso l’ellitticità θ, definita come l’angolo la cui tangente è pari al rapporto fra l’asse minore (m) e quello maggiore (M) dell’ellisse.

## Slide 10
Il valore dell’ellitticità è legato alla differenza di assorbanza per le due componenti polarizzate circolarmente e dipende dalla lunghezza d’onda della radiazione.
La misura dell’ellitticità in funzione della lunghezza d’onda costituisce lo scopo della spettroscopia di dicroismo circolare.
Essa può essere effettuata in varie regioni spettrali, ma il caso più comunemente studiato è quello del dicroismo circolare nella regione UV-vis, dovuto cioè alle transizioni elettroniche nelle molecole. Lo spettro di dicroismo circolare di una specie chimica in soluzione, come quello di assorbimento isotropo (cioè eseguito utilizzando luce non polarizzata), è costituito da bande.
Vi è tuttavia una importante differenza fra gli spettri di assorbimento e quelli di dicroismo circolare: mentre i primi presentano solo segnali positivi, le bande CD, essendo dovute a differenze di assorbimento, possono essere positive o negative.

## Slide 11
Tali esperimenti riguardano ad esempio la formazione di complessi host-guest fra specie asimmetriche, per i quali è possibile determinare la costante termodinamica di associazione attraverso titolazioni CD.
Particolarmente interessante è il caso di un cromoforo achirale (quindi privo di CD naturale) che interagisce con una molecola chirale. Il complesso risultante è ovviamente chirale e può presentare dicroismo circolare nella regione di assorbimento del cromoforo achirale.
La curva (a) mostra lo spettro CD di una molecola costituita da un gruppo ferrocene (achirale) sostituito con unità d-glucopiranosidiche chirali. Le curve (b-d) rappresentano le variazioni spettrali osservate con l’aggiunta del macrociclo chirale β-ciclodestrina in soluzione acquosa, con cui il ferrocene forma un complesso di inclusione.

## Slide 13
Poiché nella zona spettrale esaminata presenta assorbimento soltanto l’unità ferrocenica, è chiaro che le bande CD osservate nello spettro (a) sono indotte sul cromoforo achirale ferrocene dalla presenza del sostituente chirale.
L’aggiunta di β-ciclodestrina provoca variazioni nel dicroismo circolare indotto sulle bande di assorbimento del ferrocene, a causa della formazione di un complesso host-guest ne quale l’unità ferrocenica va ad occupare la cavità del macrociclo chirale .