## Slide 1
Corso di
Disegno tecnico e automatico
Docente Arch. Ph.D. Jessica Romor
Università Sapienza di Roma, Facoltà di Architettura
Corso di Laurea in Gestione del processo edilizio – Project Management
a.a. 2014-2015
Introduzione al disegno digitale

## Slide 2
Introduzione al disegno digitale
Corso di Disegno tecnico e automatico 2014-2015 | Arch. Jessica Romor
Cos’è un modello?
02/42
1. ogni cosa o persona ritenuta esemplare e, per questo, degna di essere imitata …
2. originale da riprodurre, a cui conformarsi: copiare, seguire un modello; prendere, avere, tenere, proporre a modello | in particolare, oggetto o persona che un artista, un artigiano intende riprodurre
3. persona che per professione posa per …
4. prototipo industriale; oggetto prodotto in serie che riproduce un prototipo industriale …
5. abito confezionato …
6. riproduzione tridimensionale in scala ridotta di un oggetto o di una struttura, di qualcosa che si intende costruire nella realtà, per lo più a scopo sperimentale o di studio; plastico: un modello in legno, in creta, in gesso dim. modellino
7. modulo da riempire per uso burocratico ……
8. (scient.) schema teorico che descrive un fenomeno o un insieme di fenomeni mettendone in evidenza le caratteristiche strutturali ritenute più rilevanti: modello dell’atomo, del cervello
9. in logica matematica, ogni interpretazione che, assegnato un significato a ciascun simbolo di un linguaggio formale, rende vere tutte le formule del linguaggio

## Slide 3
Introduzione al disegno digitale
Corso di Disegno tecnico e automatico 2014-2015 | Arch. Jessica Romor
Gli strumenti del disegno digitale
Comprensione
Analisi
Proposta
elaboratore
di informazioni
plasmabile
metamorfico
Il computer
non calcola non scrive
ne disegna
non è un video una
console ed una tastiera
i limiti di oggi non sono
gli stessi di domani
Proposta
in evoluzione
programmandone
la logica si adegua
ad ogni esigenza
Ivan Sutherland e lo sviluppo del primo sistema CAD (1963).
Elaborare l’informazione significa aggregare e trasformare modelli, rappresentazioni digitali di fenomeni
03/42

## Slide 4
Nel processo di modellazione, rappresentazione bidimensionale e tridimensionale sono biunivocamente connesse:
1) è possibile procedere dalle rappresentazione in pianta e alzato per costruire in seguito il modello 3D;
Introduzione al disegno digitale
Corso di Disegno tecnico e automatico 2014-2015 | Arch. Jessica Romor
Dal 2D al 3D, dal 3D al 2D
04/42

## Slide 5
Introduzione al disegno digitale
Corso di Disegno tecnico e automatico 2014-2015 | Arch. Jessica Romor
Dal 2D al 3D, dal 3D al 2D
Nel processo di modellazione, rappresentazione bidimensionale e tridimensionale sono biunivocamente connesse:
2) ma è anche possibile ricavare le rappresentazione in pianta e alzato dal modello 3D precedentemente costruito.
05/42

## Slide 6
Caratteristiche geometriche
Modellazione di geometrie
Introduzione al disegno digitale
Corso di Disegno tecnico e automatico 2014-2015 | Arch. Jessica Romor
Quali caratteristiche rappresentiamo?
Caratteristiche geometriche, ma anche fisiche, materiche, economiche, ambientali, …
Modellazione di oggetti
06/42

## Slide 7
Caratteristiche geometriche
Modellazione di geometrie
Introduzione al disegno digitale
Corso di Disegno tecnico e automatico 2014-2015 | Arch. Jessica Romor
Quali caratteristiche rappresentiamo?
Caratteristiche geometriche, ma anche fisiche, materiche, economiche, ambientali, …
Modellazione di oggetti
Autocad
Rhinoceros
Thinkdesign
Cinema 4D
3D Studio Max
…
Revit
Microstation
Allplan
ArchiCad
…
07/42

## Slide 8
Introduzione al disegno digitale
Corso di Disegno tecnico e automatico 2014-2015 | Arch. Jessica Romor
Il modello integrato
modelli alfanumerici
e iconografici
modello grafico
modello plastico
modello reale
modello mentale
Modello integrato
08/42

## Slide 9
Introduzione al disegno digitale
Corso di Disegno tecnico e automatico 2014-2015 | Arch. Jessica Romor
Rappresentazione digitale (modelli)
geometrico
raster
numerici
matematici
CPU
GPU
Monitor
sfera
poliedro
pixel
tassellazione
proiezione
(rasterizzazione)
(25/200 fps)
Metodi di rappresentazione digitale
09/42

## Slide 10
Rappresentazione matematica
La prima descrive le forme in modo continuo e rigoroso attraverso l'impiego di formule matematiche e consente di creare forme anche molto complesse.
Il modello conserva la definizione geometrica delle entità presenti nello spazio e le informazioni per definirla.
Introduzione al disegno digitale
Corso di Disegno tecnico e automatico 2014-2015 | Arch. Jessica Romor
Metodi di rappresentazione digitale
10/42

## Slide 11
Rappresentazione numerica
Descrive le forme in modo discreto, per liste di punti che le appartengono, in un modello che approssima quello ideale, matematico (modelli sono detti poligonali perché approssimano curve e superfici rispettivamente con poligoni e poliedri).
Il modello conserva le coordinate dei punti e la definizione di segmenti retti e piani tracciati su di essi.
Introduzione al disegno digitale
Corso di Disegno tecnico e automatico 2014-2015 | Arch. Jessica Romor
Metodi di rappresentazione digitale
11/42

## Slide 12
La prima è più rigorosa ma meno adatta alla rappresentazione di forme organiche, per la quale è subentrata invece la rappresentazione numerica (videogiochi, cinema, ...).
Introduzione al disegno digitale
Corso di Disegno tecnico e automatico 2014-2015 | Arch. Jessica Romor
Metodi di rappresentazione digitale
modelli ibridi
Rappresentazione matematica
Rappresentazione numerica
Mod. matematico
Modello numerico
Modello raster
Tassellazione
Rendering
(proiezione)
3D
3D
2D
X
Y
12/42

## Slide 13
I vari softwares in commercio di avvalgono, pur in proporzioni diverse, di entrambi questi metodi di rappresentazione.
Introduzione al disegno digitale
Corso di Disegno tecnico e automatico 2014-2015 | Arch. Jessica Romor
Rappresentazione numerica
Rappresentazione matematica
3D Studio
Cinema4D
Sketchup
Modo
Autocad
Rhinoceros
Microstation
Solidworks
Thinkdesign
approccio scultoreo
approccio geometrico
Revit
Metodi di rappresentazione digitale
13/42

## Slide 14
Introduzione al disegno digitale
Corso di Disegno tecnico e automatico 2014-2015 | Arch. Jessica Romor
BIM: definizione e concetti fondamentali
Definizione
BIM = Building Information Modeling  Building Information Management
equivalente a Building Product Model, espressione coniata dal professor Charles M. Eastman del Georgia Institute of Technology
l’espressione BIM è entrata nel linguaggio comune a partire dal 1987, con il software ArchiCad della Graphisoft
14/42

## Slide 15
Introduzione al disegno digitale
Corso di Disegno tecnico e automatico 2014-2015 | Arch. Jessica Romor
Come e perché nasce il BIM?
Aumento progressivo della complessità del progetto
Moltiplicarsi delle figure professionali e richiesta di un numero sempre maggiore di documenti specifici
Necessità di un modello che coordini queste varie figure, che le metta in comunicazione e che eviti la dispersione di informazioni ed energie; pianificare l’intero ciclo di vita dell’edificio
Building Information Modeling
BIM: definizione e concetti fondamentali
15/42

## Slide 16
Introduzione al disegno digitale
Corso di Disegno tecnico e automatico 2014-2015 | Arch. Jessica Romor
Dal CAD al BIM
BIM: definizione e concetti fondamentali
16/42

## Slide 17
Introduzione al disegno digitale
Corso di Disegno tecnico e automatico 2014-2015 | Arch. Jessica Romor
BIM: definizione e concetti fondamentali
BIM – Aspetti fondamentali
Il BIM è un processo in grado di supportare la creazione e la gestione della rappresentazione digitale delle caratteristiche, fisiche e funzionali, di un organismo architettonico, generando un modello informativo (building information model) nel quale vengono descritte le diverse componenti edilizie in modo completo.
L’organismo è descritto, nel suo intero ciclo di vita, dalla progettazione alla demolizione, dal punto di vista:
geometrico-compositivo
funzionale
tecnico
economico
fisico, ambientale, etc.
Le informazioni sono racchiuse in un unico database al quale attingono, in modo specifico, tutti i protagonisti del processo.
Il progetto è descritto in modo parametrico e costituito da oggetti intelligenti.
17/42

## Slide 18
Introduzione al disegno digitale
Corso di Disegno tecnico e automatico 2014-2015 | Arch. Jessica Romor
Gli elaborati progettuali del BIM
Dal modello BIM è possibile ricavare, attraverso la scelta del tipo di proiezione, rappresentazioni bidimensionali e tridimensionali, ognuna caratterizzata da convenzioni grafiche specifiche.
Documenti che caratterizzano il BIM:
abachi degli elementi
schemi distributivi
studi energetici, illuminotecnici, acustici
computi metrici estimativi
E’ inoltre possibile:
suddividere il lavoro in fasi costruttive
mantenere diverse proposte progettuali
BIM: definizione e concetti fondamentali
18/42

## Slide 19
Introduzione al disegno digitale
Corso di Disegno tecnico e automatico 2014-2015 | Arch. Jessica Romor
Applicazioni del BIM
progettazione del nuovo
rilievo del patrimonio architettonico e ambientale
progettazione sostenibile
BIM: definizione e concetti fondamentali
19/42

## Slide 20
Introduzione al disegno digitale
Corso di Disegno tecnico e automatico 2014-2015 | Arch. Jessica Romor
Limiti
Appare complicato – come si vede nello schema a fianco – applicare alle prime fasi di progettazione concettuale la filosofia BIM, che richiede invece una conoscenza estesa delle varie componenti.
Il cad tradizionale è ancora troppo radicato per la sua flessibilità.
Spesso le informazioni circa la rappresentazione dei vari elementi costruttivi non sono conformi alle normative. L’adeguamento dei disegni richiede quindi una cosmesi grafica’ condotta con altri sistemi (cad) nella quale si perde parzialmente il legame con il modello di partenza.
BIM: definizione e concetti fondamentali
20/42

## Slide 21
Introduzione al disegno digitale
Corso di Disegno tecnico e automatico 2014-2015 | Arch. Jessica Romor
BIM: storia e protagonisti
Note storiche
Il Bim nasce come evoluzione dei sistemi CAD, grazie alla ricerca delle più importanti software house del settore, quali:
Autodesk (Revit)
Graphisoft (ArchiCad)
Allplan (Nemetschek)
Bentley (MicroStation)
Gehry tecnology (Digital Project)
21/42

## Slide 22
Introduzione al disegno digitale
Corso di Disegno tecnico e automatico 2014-2015 | Arch. Jessica Romor
Principali software houses che producono programmi orientati al BIM
BIM: storia e protagonisti
22/42

## Slide 23
Introduzione al disegno digitale
Corso di Disegno tecnico e automatico 2014-2015 | Arch. Jessica Romor
Struttura del Building Information Model
Gli elementi del modello
23/42

## Slide 24
Introduzione al disegno digitale
Corso di Disegno tecnico e automatico 2014-2015 | Arch. Jessica Romor
Il modello e le sue rappresentazioni
Ogni componente è definita tridimensionalmente, ma viene rappresentata in modo bidimensionale e con le appropriate convenzioni grafiche nelle diverse proiezioni ortogonali.
Struttura del Building Information Model
24/42

## Slide 25
Introduzione al disegno digitale
Corso di Disegno tecnico e automatico 2014-2015 | Arch. Jessica Romor
Il progetto nel tempo
Il modello BIM consente inoltre una rappresentazione estesa del progetto che comprende eventualmente anche:
la distinzione tra le varie fasi di lavoro
diverse proposte progettuali
Struttura del Building Information Model
25/42

## Slide 26
Introduzione al disegno digitale
Corso di Disegno tecnico e automatico 2014-2015 | Arch. Jessica Romor
Abachi e schemi descrittivi
Struttura del Building Information Model
26/42

## Slide 27
Introduzione al disegno digitale
Corso di Disegno tecnico e automatico 2014-2015 | Arch. Jessica Romor
Analisi del modello
Struttura del Building Information Model
27/42

## Slide 28
Introduzione al disegno digitale
Corso di Disegno tecnico e automatico 2014-2015 | Arch. Jessica Romor
Componenti del Building Information Model
Categorie, famiglie, tipi
28/42

## Slide 29
Introduzione al disegno digitale
Corso di Disegno tecnico e automatico 2014-2015 | Arch. Jessica Romor
Le famiglie
Ogni componente appartiene ad una famiglia specifica; la modifica dell’oggetto avviene lavorando con i parametri che sono stati impostati nell’ambito di quella precisa famiglia, parametri che sono editabili dalla tabella delle proprietà degli animali.
Revit, ad esempio, distingue tre tipi di famiglie:
System families
Loadable families
In-Place families
Componenti del Building Information Model
29/42

## Slide 30
Introduzione al disegno digitale
Corso di Disegno tecnico e automatico 2014-2015 | Arch. Jessica Romor
Sono predefinite all’interno di Revit, rappresentano gli elementi base di un edificio (parete, porta, finestra, tetto, etc.); possono essere modificate parametricamente.
Non è possibile caricarle nei progetti da file esterni, né salvarle in percorsi esterni al progetto.
System families
Componenti del Building Information Model
30/42

## Slide 31
Introduzione al disegno digitale
Corso di Disegno tecnico e automatico 2014-2015 | Arch. Jessica Romor
Famiglie caricate dall'esterno.
Revit contiene di per sé molte famiglie, ma sono gli stessi produttori di componenti edilizi a mettere a disposizione i modelli parametrici dei loro prodotti al fine di aumentare l’aderenza del progetto alla realtà del costruito.
Loadable families
Componenti del Building Information Model
31/42

## Slide 32
Introduzione al disegno digitale
Corso di Disegno tecnico e automatico 2014-2015 | Arch. Jessica Romor
Locali, generate per un singolo progetto, non possono essere esportate in altri progetti come componenti di sistema, ma sono valide unicamente all’interno del progetto nel quale vengono generate.
In-place families
Componenti del Building Information Model
32/42

## Slide 33
Introduzione al disegno digitale
Corso di Disegno tecnico e automatico 2014-2015 | Arch. Jessica Romor
Procedure di modellazione
Ogni oggetto è definito parametricamente
Gli oggetti vengono collocati nello spazio facendo riferimento a determinati elementi di riferimento, che possono essere punti, rette o piani
Le relazioni posizionali tra gli oggetti stessi sono espresse da parametri
E’ possibile creare oggetti parametrici personalizzati, definendo arbitrariamente i parametri
Il BIM e la parametrizzazione
33/42

## Slide 34
Introduzione al disegno digitale
Corso di Disegno tecnico e automatico 2014-2015 | Arch. Jessica Romor
I software BIM consentono di creare modelli parametrici più o meno complessi a seconda del grado di libertà con il quale l’utente ha la necessità di esprimersi .
In generale, potremmo distinguere diversi tipi di modellazione, fra loro integrabili:
modellazione per masse (conceptual mass, esterna al progetto, o in-place mass, interna al progetto)
modellazione per apposizione e interazione di componenti standard
creazione di componenti parametrizzati personalizzati
Procedure di modellazione
34/42

## Slide 35
Introduzione al disegno digitale
Corso di Disegno tecnico e automatico 2014-2015 | Arch. Jessica Romor
Modellazione per masse
Procedure di modellazione
35/42

## Slide 36
Introduzione al disegno digitale
Corso di Disegno tecnico e automatico 2014-2015 | Arch. Jessica Romor
Modellazione per masse
La massa concettuale viene in seguito utilizzata per ricavare, in riferimento ai piani di riferimento del progetto, le diverse componenti del modello architettonico, in particolare:
pareti
solai
coperture
Procedure di modellazione
36/42

## Slide 37
Introduzione al disegno digitale
Corso di Disegno tecnico e automatico 2014-2015 | Arch. Jessica Romor
Modellazione per apposizione e modifica di componenti
Procedure di modellazione
37/42

## Slide 38
Introduzione al disegno digitale
Corso di Disegno tecnico e automatico 2014-2015 | Arch. Jessica Romor
Creazione di famiglie
Procedure di modellazione
38/42

## Slide 39
Introduzione al disegno digitale
Corso di Disegno tecnico e automatico 2014-2015 | Arch. Jessica Romor
Introduzione all’utilizzo del software BIM
Lo spazio del modello, il browser di progetto
39/42

## Slide 40
Introduzione al disegno digitale
Corso di Disegno tecnico e automatico 2014-2015 | Arch. Jessica Romor
La tabella delle proprietà dei componenti
Introduzione all’utilizzo del software BIM
40/42

## Slide 41
Introduzione al disegno digitale
Corso di Disegno tecnico e automatico 2014-2015 | Arch. Jessica Romor
Le barre degli strumenti
Introduzione all’utilizzo del software BIM
41/42

## Slide 42
Introduzione al disegno digitale
Corso di Disegno tecnico e automatico 2014-2015 | Arch. Jessica Romor
Bibliografia
Per una interessante ricerca sullo stato dell'arte del Building Information Modeling, si consulti il volume 4, n. 7 (2011), della rivista DisegnareCon, dal titolo Strumenti digitali per la modellazione d'architettura, a cura di S. Garagnani e R. Mingucci.
Si consiglia in particolare la lettura dei seguenti articoli:
Strumenti digitali per la modellazione dell'architettura, S. Garagnani, R. Mingucci
Building Information Modeling: la tecnologia digitale al servizio del progetto di architettura, S. Garagnani, S. Cinti Luciani, R. Mingucci
Il modello parametrico in architettura: la tecnologia BIM di Autodesk Revit, S. Garagnani, S. Cinti Luciani
Il Building Information Modeling tra ricerca, didattica e professione, M. Lo Turco
Bibliografia
Si consultino anche:
G. Garzino (a cura di), Disegno (e) in_formazione. Disegno politecnico, Maggioli, Torino, 2011, del quale è presente on-line una versione sintetica.
R. Mingucci, S. Garagnani, S. Cinti Luciani, CAD versus BIM: evoluzione di acronimi o rivoluzione nel mondo della progettazione?, in Disegnare idee immagini, n° 44/2012, Gangemi, Roma
42/42